KJ69J型矿用人员定位管理系统

窗体顶端

KJ69J型矿用人员定位管理系统是我国第一套应用RFID技术于井下移动目标位置监测的系统，可实现煤矿井下作业人员和运输车辆位置的监测查询及多种实用的报警功能，适于大、中、小各类矿井使用。该系统具有被测目标无负担、通行方式无限制、安装使用简便等特点，已在全国各大矿务局和地方煤矿推广应用2000多套。

系统功能

1　井下人员监测查询功能
　　可实时监测查询当前井下人员的数量及分布情况、人员所处的位置、人员的活动踪迹及在各区域停留时间；
　　可查询区域当前人员信息、人员进入区域的时间和各监测点人员的经过信息；
　　可实时监测当前各区域、各部门、各工程、各职务下井人数及人员区域分布情况；
　　可对特定人员实时跟踪，对重要区域单独显示；
　　可查看任一历史时刻的人员分布情况。

2　报警功能
　　通过设定下井时间闸，对下井超过一定时间的人员提示报警，并给出相关人员的名单等信息；
　　在井下一些重要峒室、危险场合(如盲巷等)配备语音站，可有效地阻止人员违章进入，并将违章人员记录在案；
　　特定危险区域超过规定的安全人数时自动报警，特殊人员未按规定路线行走时可提示报警；
　　在发生事故和出现紧急状况时，地面指挥中心能与应急预案联动，显示应急预案和避灾路线。

3　统计考勤功能
　　可查询任一班次及时间段各部门下井人数及下井时间；
　　可显示一个月或任一时间段某部门或某个人的下井考勤情况，并根据工程、职务、部门等(规定足班时　间)，判断不同类别的人员是否足班；
　　可显示一个月或任一时间段某部门及某人员的下井时长分布情况和该时间段内平均井下时长；
　　可显示下井人员确切的下井时间和上井时间，统计井下持续时间；
　　可单独统计考核某些特殊工种、职务人员的上下井情况；
　　可单独考核某部门一个月或任一时间段的所有人员班次考勤总计。

4　信息联网功能
　　可向局、矿信息管理系统提供有关人员的实时和统计信息，可通过互联网或局域网以浏览网页的方式实现信息共享。

5　井口LED大屏显示功能
　　可实时显示井下总人数、各部门下井人数及人员信息，可实时显示经过上井点人员的信息。

6　矿灯管理功能
　　可管理矿灯的发放及回收，人员经过窗口时能显示对应人员的照片、矿灯号、姓名和部门等信息。

7　双向通信功能
　　携带编码发射器人员遇到紧急情况可向地面监测中心发送紧急呼叫；
　　井下发生险情时，监测中心也可向某区域或全矿井发送报警撤退信号。

8　矢量放大缩小功能
　　系统具备图形矢量放大、缩小功能。

9　唯一性检测
　　在副井口检身处入井口/出井口处设置检卡器、监视器以及后台检卡监控电脑组成检卡系统，对每一张卡的完好性与唯一性进行检测，可以显示该显卡人员的照片、卡号、单位、工程等基本信息。

10　符合《AQ6210－2007煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》及相关行业标准。

技术参数

系统容量：单485通道可连接数据监测分站64个(接收天线512个)，无线编码发射器16383~60000个
　传输方式：RS485主从方式，半双工
　传输速率：1200 bit/s(最高9600 bit/s)，传输误码率10-8
　地面中心站至井下数据监测分站最大传输距离：≥15 km
　数据监测分站有效接收区半径：≥30 m(最大400 m)
　允许被测目标最大移动速度：≤10 m/s
　同时读卡数量≥100
　具有精确定位功能，定位精度4 m

窗体底端